## Slide 1
时频域伪随机信号激电法的信号处理
地物2201 杨曜堃
Signal Processing by Pseudo-Random Signal Electrical Prospecting in Time-Frequency Domain
地球科学与信息物理学院
School of Geoscience and Info-physics
November 26, 2024

## Slide 2
Finished work
已完成的工作
01
CONTENTS
Unfinished work
下一步的工作
02

## Slide 3
已完成的工作
01
Finished Work

## Slide 4
已完成的工作
Finished Work
理论基础
三元数加法群自封闭加法
a n 序列伪随机多频信号电法(包括激电法和电磁法)，根据an 序列伪随机多频信号编码的数学原理，用−1，0，1 这3 个码元分别表示电流−1，0 和1，将n 个不同频率的电流组合为含有n 个主要频率成分的合成电流，同时供入地下，1 次观测可以从地下提取n 个不同频率的响应。采用a n 序列伪随机激电法，1 次能够提取n 个频率的振幅谱和相位谱(或者实分量和虚分量) 。

## Slide 5
已完成的工作
Finished Work
理论基础
由于实际应用中的电信号是连续信号，而计算机分析时使用的是离散的数字信号，因此需要注意一些问题。
一是离散信号的傅里叶变换仍是连续信号，计算机仍无法直接处理。
二是如果将连续信号采样得到离散信号的过程看作是模数转换，那么是不能够信任频率几乎为采样率一半的任何FFT的频谱分量分析结果。

## Slide 6
已完成的工作
Finished Work
理论基础
数字信号通过FFT转为幅频谱的过程
FFT + FFTshift + 幅值归一化
以右侧矩形窗信号为例，以fs 为采样频率采样，
FFT关于fs /2 对称，做FFTshift后将直流分量移到fs /2 上。
（根据采样定理，频谱带宽极限频率不超过fs /2 ）
幅值归一化处理时，各分量均除以fs /2 。
（有些方法中将直流分量除以fs ，有些方法则是利用了Parseval定理进行能量归一化处理）

## Slide 7
已完成的工作
Finished Work
理论基础
FFT的采样率
利用模数转换器对连续信号进行数字化，需要保证采样率是模数转换器输入的连续信号带宽的2倍。
右侧以信号 x (t ) = e-at u (t ) 为例，显然采样率更高时频谱带宽更大。
但是，Nyquist 定律并不是说采样率为带宽2倍即可，因为 Nyquist 定律关注的是频率。如果需要关注幅值，采样率应取带宽的10倍至20倍才能有效降低幅值误差。

## Slide 8
已完成的工作
Finished Work
理论基础
FFT的采样时间
N 点基2 FFT需要 N = 2 k 个输入样值，并且采集数据的总时间间隔必须足够长，才能达到对给定采样率 fs 进行FFT运算的频率分辨率的要求。采集数据的总时间间隔是FFT频率分辨率的倒数，并且以固定采样率 fs 采样的总时间间隔越长，频率分辨率就会越好。
右侧以伪随机三频波信号为例，当采样时间分别取 t=1s 和 t=4s 时，可以明显看出频谱分辨率的差异。

## Slide 9
已完成的工作
Finished Work
理论基础
FFT的采样周期
由于N 点基2 FFT需要 N = 2 k 个输入样值，与2 n 序列伪随机信号的长度相吻合，因此FFT的采样周期即为2 n 伪随机信号的整周期，继而保证不会出现频谱泄露问题。
在增加FFT的采样时间，也应当增加为周期整数倍，否则就会出现频谱泄露。
增加采样时间，即相当于增加了矩形窗的宽度，从而使主瓣带宽变窄。
离散信号做FFT本质上为z变换域上取单位圆

## Slide 10
已完成的工作
Finished Work
2n序列伪随机信号
编写 MATLAB 程序实现信号生成和频域分析
以n=4时为例，按列求和，合成信号，并校正幅值
采用矩阵的表示方法，各行为各单频率信号
三元数加法群

## Slide 11
已完成的工作
Finished Work
2n序列伪随机信号
编写 MATLAB 程序实现信号生成和频域分析
伪代码：信号生成 | 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Input：频数 n ，采样率 fs ，采样时间 t step1：A = n行2n列全 1 矩阵 for i = 1 to n for j = 2i-1+1 to 2i to n-2i-1+1 A 的第 i 行至第 j+2^i-1-1 列元素 = -1 endfor endfor step2: x = 1 行 2n 列全 0 向量 for i = 1 to 2n x = 对 A 的第 i 列求和 endfor step3: x 每个点重复 k 遍，k = fs /2n Output: 信号 x
伪代码：频域分析 | 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Input：信号 x step1：对 x 做傅里叶变换，得到 f，a step2: 对 a 做排序，得到排序后的索引 index step3: ap = a 的第 index 元素 fp = f 的第 index 元素 Output: 频率 f，幅度 a，主频 fp，主频幅度 fa

## Slide 12
已完成的工作
Finished Work
2n序列伪随机信号
调整采样率和采样时间，以保证频带合适。
例如 n=4 时，可以取采样率为28，采样时间为2。亦或可继续增加采样率和采样时间增加计算精度。
1 Hz 0.58816
2Hz 0.54339
4Hz 0.47746
8Hz 0.47746

## Slide 13
已完成的工作
Finished Work
2n序列伪随机信号

## Slide 14
已完成的工作
Finished Work
3n序列伪随机信号
利用同样的思路，可以计算出3n以及an序列伪随机信号。

## Slide 15
已完成的工作
Finished Work
时频域的尝试
何院士提出的2n伪随机信号为奇函数，因此很自然联想到偶函数或许也有类似的效果。
伪随机信号的另一种思路
以n=2时为例，合成信号，并校正幅值

## Slide 16
已完成的工作
Finished Work
时频域的尝试
n = 8时的信号如下所示，可以看出和传统的伪随机信号在一致的思路上呈现一致的效果。

## Slide 17
已完成的工作
Finished Work
时频域的尝试
经过实验整理出 n = 2-10 时信号各频率幅值如下表
f | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512
n=2 | 0.636621 | 0.636624 |  |  |  |  |  |  |  | 
n=4 | 0.453591 | 0.445807 | 0.477466 | 0.477468 |  |  |  |  |  | 
n=6 | 0.38997 | 0.390765 | 0.385951 | 0.382059 | 0.397888 | 0.39789 |  |  |  | 
n=8 | 0.341965 | 0.341816 | 0.34248 | 0.342723 | 0.340691 | 0.338258 | 0.348152 | 0.348154 |  | 
n=10 | 0.309081 | 0.309016 | 0.30899 | 0.308947 | 0.30915 | 0.309243 | 0.308114 | 0.306411 | 0.313337 | 0.31338
可以看出，频率最大的分量具有最大的幅值。

## Slide 18
已完成的工作
Finished Work
时频域的尝试
与2n伪随机信号相比，各频段能量分布更均匀。以 n = 9 为例进行对比

## Slide 19
已完成的工作
Finished Work
时频域的尝试
同时，通过控制各单频信号关断时间（占空比），可以控制各频率的能量大小。为简单说明，以 n = 2 为例
2Hz 0.450159 4Hz 0.954936
2Hz 0.636621 4Hz 0.636624
近似为 1：1
近似为 1：2

## Slide 20
下一步的工作
02
Finished Work

## Slide 21
下一步的工作
Unfinished Work
改进方法
进一步深入学习有关数字信号处理的原理、算法和应用，对原有方法和程序进行改进。
学习广域电磁法和伪随机信号电法的理论和应用。
通过对方法的改进，实现时频域的电法信号分析。

## Slide 22
下一步的工作
Unfinished Work
撰写专利申请书和说明书
在已有的代码基础之上，逐步学习并撰写专利申请书和说明书。
充分调研与自己技术方案最相关的其他技术方案，这些方案可能来自于其他专利、论文、公众号和技术博客。
分析其他相关方案所存在的缺陷，以体现自己所提出的技术方案的意义。这点跟写论文的思路是一样的，先进行充分的文献调研，然后引出要解决的技术问题、技术方案的目的意义。

## Slide 23
下一步的工作
Unfinished Work
开发GUI界面形成独立软件
利用MATLAB Appdesigner 在已有代码基础上制作有独立界面的软件，对代码进行封装。
后续进一步学习使用其他开源语言编写程序进行开发，学习在 Linux 系统中进行开发等。

## Slide 24
地球科学与信息物理学院
School of Geoscience and Info-physics
感谢各位老师的聆听！
Thank You for Listening！